## Slide 1
01
Nhận Diện
Cử Chỉ
Chào Xã Giao
Sử dụng Edge Impulse & FOMO – MobileNetV2

## Slide 2
02
Tổng quan đề tài
Cơ sở lý thuyết
Phương pháp thực hiện
Kết quả thực nghiệm
Demo thời gian thực
Kết luận & Hướng phát triển
Nội dung
trình bày

## Slide 3
03
Tổng
quan
đề tài
🤚
Xin chào
Vẫy tay chào
Tạm biệt
Vẫy tay từ biệt
👌
OK
Ngón cái + ngón trỏ
️
Không
Lắc / xoay bàn tay
Lý do chọn đề tài
Giao tiếp người-máy bằng cử chỉ ngày càng phổ biến trong IoT.
TinyML cho phép AI chạy trực tiếp trên vi điều khiển nhúng.
Edge Impulse + FOMO: nhẹ, nhanh, không cần kết nối cloud.
Ứng dụng thực tiễn cao trong nhà thông minh và điều khiển thiết bị.

## Slide 4
04
Mục tiêu &
Phạm vi
01
Xây dựng mô hình nhận diện 4 cử chỉ tay với F1 ≥ 0.85
02
Nắm quy trình TinyML: thu thập → gán nhãn → train → deploy
03
Triển khai WebAssembly, kiểm thử realtime trên trình duyệt
04
Phạm vi: phòng lab, webcam, 1 người dùng, 200 mẫu

## Slide 5
05
Cơ sở
lý thuyết
TinyML
AI chạy trực tiếp trên vi điều khiển. RAM < 1MB, không cần cloud. Giảm trễ và bảo vệ dữ liệu.
Edge Impulse
Nền tảng ML nhúng end-to-end. Giao diện web: thu thập → train → deploy. Hỗ trợ Arduino, Cortex-M, WebAssembly.
MobileNetV2
CNN tối ưu cho thiết bị nhúng. 96×96px, hệ số 0.35. Dùng depthwise separable convolution.
FOMO
Faster Objects, More Objects. Dự đoán theo lưới, không cần bounding box. Cortex-M4: 593ms, 228KB RAM.
Transfer Learning
Dùng trọng số pre-trained từ ImageNet. 60 epochs, LR = 0.001, data augmentation bật.
Đánh giá
Accuracy, F1-score, Confusion matrix, ROC AUC, Precision, Recall. Yêu cầu: F1 ≥ 0.85.

## Slide 6
06
Phương pháp
thực hiện
01
Clone Template
FOMO #230968 từ Edge Impulse
02
Thu thập dữ liệu
200 ảnh – 50 mẫu/nhãn – webcam
03
Impulse Design
Image → Transfer Learning (Images)
04
Train Model
60 cycles – LR 0.001 – augmentation
05
Deploy & Test
WebAssembly – Launch in browser
Tổng mẫu
200 ảnh
Mỗi nhãn
50 ảnh
Train/Test
80% / 20%
Input size
96×96 px RGB

## Slide 7
07
Kiến trúc
hệ thống
Input Block
Image 96×96 RGB
→
Processing
Normalize
→
Transfer Learning
MobileNetV2 0.35
→
Output
4 Classes
Kiến trúc
MobileNetV2 96×96 0.35
Training cycles
60 | LR: 0.001 | Augmentation: Bật
Engine
EON Compiler (RAM optimized)
Cortex-M4F 80MHz
593ms – RAM 228KB – Flash 546KB

## Slide 8
08
Kết quả
thực nghiệm
87.5%
Accuracy
0.88
F1 Score TB
1.00
ROC AUC
0.91
Precision
Confusion Matrix
F1-score theo nhãn
TAMBIET
1.00
OK
0.90
XINCHAO
0.86
NO
0.83

## Slide 9
09
Phân tích
& Thảo luận
TAMBIET
1.00
Cử chỉ đặc trưng, nhận diện hoàn hảo
XINCHAO
0.86
Tốt – một số mẫu NO bị nhầm sang nhãn này
OK
0.90
18.2% bị nhầm sang XINCHAO
NO
0.83
28.6% bị nhầm sang XINCHAO – lỗi chính
Nguyên nhân lỗi chính: NO và XINCHAO đều là bàn tay mở → hình dạng tương tự.
Cần thu thêm mẫu NO đa dạng góc độ hơn để cải thiện.

## Slide 10
10
Demo
thời gian thực
01
Deployment → WebAssembly → Build
02
Launch in browser → cho phép camera
03
Thực hiện 4 cử chỉ trước webcam
04
Quan sát kết quả nhận diện realtime
Project:
https://studio.edgeimpulse.com/studio/1013348

## Slide 11
11
Kết luận &
Hướng phát triển
Đã đạt được
— Accuracy 87.5% và F1 = 0.88 – đạt yêu cầu ≥ 0.85
— Xây dựng thành công pipeline TinyML end-to-end trên Edge Impulse
— Triển khai WebAssembly, kiểm thử realtime trên trình duyệt
Hướng phát triển
→ Mở rộng cử chỉ: ngôn ngữ ký hiệu, số đếm 1–5
→ Đa người dùng, nhiều điều kiện ánh sáng
→ Triển khai lên Arduino Nano 33 BLE Sense / Raspberry Pi

## Slide 12
12
Tài liệu
tham khảo
[1] Edge Impulse Inc., "Edge Impulse Documentation", 2024. https://docs.edgeimpulse.com
[2] M. Sandler et al., "MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks", CVPR 2018.
[3] P. Warden & D. Situnayake, "TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite", O'Reilly, 2019.
[4] Edge Impulse Inc., "FOMO: Faster Objects, More Objects", 2022. https://docs.edgeimpulse.com/fomo
[5] V. J. Reddi et al., "MLPerf Inference Benchmark", ISCA 2020.

## Slide 13
Cảm ơn thầy
đã xem nghe!
Phạm An Dũng | N23DCCI018 | D23CQCI01-N
GVHD: Hồ Nhựt Minh | Mạng Cảm Biến – HK2 2024–2025
https://studio.edgeimpulse.com/studio/1013348